# Статус освоения в серийном производстве изделий категории качества «ВП» и «ОСМ» на 27.01.2021

| Тип, функциональное назначение, (функциональный аналог) | Основные технические характеристики, параметры разрабатываемых микросхем | Статус работ |
| --- | --- | --- |
| Микросхемы ПЗУ |
| 1675РТ014 АЕНВ.431210.476 ТУ Микросхема однократно электрически программируемого ПЗУ емкостью 1Мбит (128К×8 бит) (функциональный аналог –микросхема 27С010Т компании Maxwell Technologies) | напряжение питания – UCС= 3,3B(10%; входное напряжение низкого уровня – не более 0,4В; входное напряжение высокого уровня – не менее UCС - 0,8В; динамический ток потребления при f = 4 МГц – IОСС ≤ 40мА; ток потребления в режиме хранения – ICCS ≤ 60мкА; время выбора – tCS ≤ 120нс; время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс; коэффициент программируемости – не менее 0,6; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 4149.36-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 5Ус, 7.И7 – 6Ус, 7.С1 – 50×5Ус, 7.С4 – 10×5Ус, 7.К1 – 5×2К, 7.К4 – 5×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11 (7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Интерфейсные микросхемы |
| 5584ИН2У АЕЯР.431200.209-15 ТУ Микросхема 16-разрядного двунаправленного приемопередатчика с возможностью преобразования уровней напряжений (функциональный аналог –микросхема UT54ACS164245S компании Aeroflex Inc.) | напряжение питания – UCC= 2,7В ÷ 5,5В; преобразование уровней напряжений: 2,7В÷3,6В ↔ 4,5В÷5,5В; разрядность цифрового сигнала – (2×8) бит; возможность независимой работы каждой 8-битовой части на разных напряжениях питания и в различных режимах; время задержки распространения сигнала при включении, выключении: при Ucc1=Ucc2=4,5В не более 15 нс; при Ucc1=Ucc2=2,7В не более 20 нс; все входы конструктивно имеют триггера Шмитта; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5142.48-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 5Ус, 7.И6 – 5Ус, 7.И7 – 5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.С1 – 50×5Ус, 7.С4 – 5,5×5Ус, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ТУ утверждены, включение в Перечень ЭКБ 02 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5559ИН84Т, 5559ИН85Т АЕНВ.431230.530 ТУ Микросхемы быстродействующих приемопередатчиков интерфейса RS 485/422 (полный дуплекс) (функциональные аналоги –микросхемы ADM3490 и ADM3491 компании Analog Devices) | Микросхема 5559ИН84Т (функциональный аналог ADM3490) содержит один приемник и один передатчик последовательных данных стандартов RS 485/422 без входов разрешения выходов передатчика и приемника. Микросхема 5559ИН85Т (функциональный аналог ADM3491) содержит один приемник и один передатчик последовательных данных стандартов RS 485/422 с входами разрешения выходов передатчика и приемника. напряжение питания – UCC = 3,0В ÷ 3,6В; режим передачи данных – полный дуплекс; ток потребления без нагрузки – не более 2,2мА; ток потребления в режиме пониженного энергопотребления для 5559ИН85Т – не более 10мкА; выходное напряжение низкого уровня приемника – не более 0,4В; выходное напряжение высокого уровня приемника – не менее UCC - 0,4В; выходное дифференциальное напряжение передатчика (UCC = 3,0В; 3,6В и RL = 54 Ом) – не менее 1,5В; выходное напряжение смещения относительно общего вывода передатчика (RL = 54 Ом и RL = 100 Ом) – не более 3,0В; разность выходных напряжений смещения различной полярности передатчика (RL = 54 Ом и RL = 100 Ом) – не более 0,2В; время задержки распространения при включении/ выключении передатчика при UCC= 3,3В – 7,0нс ÷ 35нс; время задержки распространения при включении/ выключении приемника при UCC= 3,3В – 25нс ÷ 90нс; скорость передачи данных – 12Мбит/с; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4112.8-1 для 5559ИН84Т; корпус – 401.16-32.01 для 5559ИН85Т Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 50×5Ус, 7.С4 – 0,5×5Ус, 7.К1 – 1,7×1К, 7.К4 – 0,08×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки |
| Микросхемы силовой электроники |
| 5325КХ014 АЕНВ.431160.486-01 ТУ Микросхема высоковольтного двойного драйвера для управления MOSFEТ транзисторами (функциональный аналог –микросхема ADP3650 компании Analog Devices) | Микросхема высоковольтного двойного драйвера по схеме полумост для управления двумя N-канальными MOSFET транзисторами: напряжение питания: UCC = 4,15В ( 13,2В; ток потребления при UCC = 12В, UBST = 12В, UIN = 0 – не более 4,5мА; пороговое напряжение при возрастании напряжения питания – 1,6В ÷ 2,8В; выходное сопротивление на выводе DRVH (DRVL) в состоянии высокого уровня при UCC = 12В, UBST = 12В, USW = 0 – не более 2,9 Ом; выходное сопротивление на выводе DRVH (DRVL) в состоянии низкого уровня при UCC = 12В, UBST = 12В, USW = 0 – не более 2,0 Ом; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 4112.8-1.01 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 0,5×1Ус, 7.С1 – 1Ус, 7.С4 – 0,09×1Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 40 МэВ×см2/мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5325КХ024 АЕНВ.431160.486-02 ТУ Микросхема быстродействующего двойного драйвера управления MOSFEТ транзисторами (функциональный аналог –микросхема MAX17601 компании Maxim Integrated) | Микросхема быстродействующего двухканального драйвера для управления двумя N-канальными MOSFET транзисторами: напряжение питания: UCC = 4,0В (14В; пороговое напряжение при возрастании напряжения питания – 2,9В ÷ 3,8В; ток потребления при UCC = 12В – не более 1,75мА; динамический ток потребления при UCC = 4,5В и f = 1,0 МГц и СL = 1,0 нФ – не более 20,9мА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 4112.8-1.01 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.С1 – 1Ус, 7.С4 – 0,05×1Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 1344ЕН1.8У, 1344ЕН2.5У, 1344ЕН3.3У АЕНВ.431420.535 ТУ Микросхемы регуляторов напряжения с низким напряжением насыщения (функциональные аналоги –микросхемы ТК71718S; ТК71725S; ТК71733S компании TOKO) | Серия микросхем регуляторов напряжения положительной полярности с UВЫХ, НОМ.= 1,8В; 2,5В; 3,3В: входное напряжение – UВХ = ( UВЫХ, +1,0В) ÷ 14В; выходное напряжение при UВХ = UВЫХ НОМ + 1,0В и IВЫХ = -5,0мА: для 1344ЕН1.8У – 1,764В ÷ 1,836В; для 1344ЕН2.5У – 2,462В ÷ 2,538В; для 1344ЕН3,3У – 3,250В ÷ 3,350В выходной ток – IВЫХ ≤ 150мА; минимальное падение напряжения при IВЫХ = -150мА – UПАД MIN = 330мВ; нестабильность по току нагрузки при при -5,0мА ≤ IВЫХ ≤ -150мА – не более 14,02%/А нестабильность по входному напряжению при UВХ = (UВЫХ НОМ + 1,0В) ( (UВЫХ НОМ + 6,0В) и IВЫХ = -5,0мА: для 1344ЕН1.8У не более 0,056%/В; для 1344ЕН2.5У не более 0,040%/В; для 1344ЕН3.3У не более 0,030%/В ток потребления при IВЫХ = -50мА – не более 1,5мА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5221.6-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 0,5×2Ус, 7.И6 – 5Ус, 7.И7 – 2×4Ус, 7.К1 – 10×1К, 7.К4 – 0,5×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5324ЕР015 АЕНВ.431420.485-01 ТУ Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения с током нагрузки до 2,0А (функциональный аналог –микросхема MSK5231 компании M.S. Kennedy Corp.) | Микросхема мощного линейного регулируемого стабилизатора напряжения: опорное напряжение при Uпд = 3,0В и Iвых = -10мА – 1,238В ÷ 1,262В; опорное напряжение при 1,5В ≤ Uпд ≤ 25В и -10 мА ≤ Iвых ≤ Iвых.изм. – 1,22В ÷ 1,27В нестабильность по входному напряжению при 1,5В ( Uпд ( 15В, Iвых = -10мА – не более 0,015 %/В; нестабильность по входному напряжению при 15В ( Uпд ( 35В, Iвых = -10мА – не более 0,025 %/В; нестабильность по выходному току при Uпд = 3,0В и -10мА ≤ Iвых ≤ -2,0А – не более 0,4 %/А; ток регулировки при 1,5В ( Uпд ( 25В и -10 мА ≤ Iвых ≤ Iвых.изм. – не более 120мкА; коэффициент сглаживания пульсаций при f = 120 Гц, Cвых = 25 мкФ, Iвых = -2,0А, Uпд = 3,0В – не менее 60дБ; максимальный выходной ток – не более 2,0А; минимальное падение напряжения при IВЫХ = 2,0А – 1,5В; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-94-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 0,01×1Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,08×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг при UВХ ≤ 26 В | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5323ЕР014 АЕНВ.431420.484-01 ТУ Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения с низким остаточным напряжением и током нагрузки до 1,5А (функциональный аналог –микросхема MSK5141 компании M.S. Kennedy Corp.) | Микросхема линейного регулируемого стабилизатора напряжения: входное напряжение – 2,21В ÷ 20В; номинальное значение выходного напряжения – регулируемое от 1,21В до 19В; напряжение регулировки при 2,21В ≤ UВХ ≤ 20В; IВЫХ = -1,0мА или при 2,5В ≤ UВХ ≤ 10В; IВЫХ = -1,5А – 1,174В ÷ 1,246В; нестабильность по напряжению при 2,5В ≤ UВХ ≤ 20В; UВЫХ = 1,5В; IВЫХ = -1,0мА – (-0,5 ÷ 0,5) %/В; нестабильность по току при UВХ= 2,5 В; UВЫХ = 1,5 В; -1,0 мА ≤ IВЫХ ≤ -1,5 А – (-0,67 ÷ 0,67) %/А; максимальный выходной ток – не менее 1,5А; минимальное падение напряжения при IВЫХ = -1,5А; UВХ= 3,5В – не более 0,75В; ток потребления при UВХ= 2,21 В; IВЫХ = 0 – не более 3,2 мА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 4116.8-3 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 7×4Ус, 7.С1 – 5×1Ус, 7.С4 – 3×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9(7.К10) – стойкая, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки |
| 5318ЕР015 АЕНВ.431420.453-01 ТУ Устойчивая к СВВФ микросхема регулируемого стабилизатора напряжения положительной полярности (функциональный аналог – микросхема LT3085 компании Linear Technology) | Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения: входное напряжение на выводе «Вход 1» – UВХ1 = 1,2В ÷ 36В; входное напряжение на выводе «Вход 2» – UВХ1 = 2,0В ÷ 36В; напряжение смещения на выходе при UВХ1= 1,0В; U ВХ2 = 2,0В и IВЫХ = 1,0мА – -1,5В ÷ 1,5В; остаточное напряжение на выводе «Вход 2» при IВЫХ = 500 мА – не более 1,6В; остаточное напряжение на выводе «Вход 1» при IВЫХ = 100 мА – не более 150мВ; остаточное напряжение на выводе «Вход 1» при IВЫХ = 500 мА – не более 450мВ; ток управления при UВХ1 ≥ 1,0В; U ВХ2 ≥ 2,0В и 1,0мА ≤ IВЫХ ≤ 500мА – 9,8мкА ÷ 10,2мкА; минимальный выходной ток при UВХ1 = UВХ2 = 10В – не более 0,5мА; при UВХ1 = UВХ2 = 36В – не более 1,0мА; выходной ток ограничения при UВХ1= UВХ2 = 5,0В и UУПР = 0 – не менее 0,5А; ток по выводу «Вход 2» при IВЫХ = 500 мА – не более 15мА; изменение напряжения смещения на выходе при изменении выходного тока при 1,0мА ≤ IВЫХ ≤ 0,5А – не более ¦-1,0¦ мВ; нестабильность тока по напряжению по выводу «Вывод управления» при 1,0В ≤ UВХ1 ≤ 36В; 2,0В ≤ UВХ2 ≤ 36В и IВЫХ = 1,0мА – не более 1,0 нА/В; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – Н02.8-1В Значения характеристик специальных факторов: 7.И1–0,3×1Ус, 7.И6–0,9×1Ус, 7.И7–4Ус, 7.С1 – 0,3×1Ус, 7.С4 – 0,8×5Ус,7.К1 – 6×1К, 7.К4 – 0,3×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) –не менее 15 МэВ×см2/ мг | ОКР завершена в декабре 2020 Утверждение ТУ, включение в перечень ЭКБ Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5326НН014 АЕНВ.431320.487-01 ТУ Устойчивая к СВВФ микросхемы повышающего импульсного преобразователя напряжения с током нагрузки до 1,0А (функциональный аналог – микросхема LT1308 компании Linear Technology) | Микросхема повышающего импульсного преобразователя напряжения: входное напряжение – UВХ = 1,0В ÷ 10В; регулируемое выходное напряжение – 1,22В ÷ 34В; напряжение обратной связи – 1,19В ÷ 1,25В; нестабильность по напряжению при 2,0В ( Uвх ( 10В – не более 0,3 %/В; выходной ток – IВЫХ ≤ 1,0А; ток потребления – не более 6,0мА; ток потребления в ждущем режиме – не более 5,0мкА; порог срабатывания защиты от превышения выходного тока – 1,5А ÷ 5,0А; частота генерирования – 450кГц ÷ 850кГц; максимальный коэффициент заполнения – не менее 82%; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4116.8-3 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 0,1×1Ус, 7.И7 – 2×1Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 0,03×5Ус, 7.К1 – 0,2×1К, 7.К4 – 0,1×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11 (7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ОКР завершена в декабре 2020 Утверждение ТУ, включение в перечень ЭКБ |
| 1369ЕС024 АЕНВ.431420.481-01 ТУ Микросхема 4-диапазонного прецизионного источника опорного напряжения (функциональный аналог –микросхема AD584 компании Analog Devices) | Микросхема 4-диапазонного прецизионного источника опорного напряжения: Режим 2,5 В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (2,4925 ÷ 2,5075) В при UВХ = 4,5В ÷ 30В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 5,0В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 17 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0мА Режим 5,0В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (4,985 ÷ 5,015) В при UВХ = 7,5В ÷ 30В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 7,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 11 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0мА Режим 7,5В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (7,48 ÷ 7,52) В при UВХ = 10В ÷ 30В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 10В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 9 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0мА Режим 10В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (9,97 ÷ 10,03) В при UВХ = 12,5В ÷ 30В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 12,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 8 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0мА Для всех режимов: температурный коэффициент выходного напряжения – άUвых ≤ 0,003%/°С; ток потребления при температуре среды (25 ± 10)°С – ICC ≤ 1,0мА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 402.16-32.01 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 4×4Ус, 7.И7 – 19×1Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,07×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |

| Микросхемы супервизоров питания |
| --- |
| 5322СХ015 АЕНВ.431350.475-01 ТУ Микросхема супервизора питания с контролем четырех независимых источников питания (функциональные аналоги –микросхемы MAX6714A и MAX6714B компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений 4-х независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеется функция «сброс от кнопки». Микросхема 5322СХ015 содержит канал контроля напряжения 5,0В±5% или 5,0В±10% и три канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения трех независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±5% – 4,5В≤ UTH ≤ 4,75В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±10% – 4,25В≤ UTH ≤ 4,5В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5322СХ025 АЕНВ.431350.475-01 ТУ Микросхема супервизора питания с контролем четырех независимых источников питания (функциональные аналоги –микросхемы MAX6714C и MAX6714D компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений 4-х независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеется функция «сброс от кнопки». Микросхема 5322СХ025 содержит канал контроля напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10% и три канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения трех независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг |  |
| 5322СХ035 АЕНВ.431350.475-02 ТУ Микросхема супервизора питания с контролем четырех независимых источников питания (функциональные аналоги –микросхемы MAX6709G и MAX6709H компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений 4-х независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеется функция «сброс от кнопки». Микросхема 5322СХ035 содержит канал контроля уровня напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10%, канал контроля уровня напряжения 5,0В±5% или 5,0В±10% и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения двух независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±5% – 4,5В≤ UTH ≤ 4,75В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±10% – 4,25В≤ UTH ≤ 4,5В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5322СХ045 АЕНВ.431350.475-02 ТУ Микросхема супервизора питания с контролем четырех независимых источников питания (функциональные аналоги –микросхемы MAX6709J и MAX6709I компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений 4-х независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеется функция «сброс от кнопки». Микросхема 5322СХ045 содержит канал контроля уровня напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10%, канал контроля уровня напряжения 2,5В±5% или 2,5В±10% и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения двух независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±5% – 2,25В≤ UTH ≤ 2,38В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±10% – 2,12В≤ UTH ≤ 2,25В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг |  |
| 5322СХ055 АЕНВ.431350.475-03 ТУ Микросхема супервизора питания со встроенным сторожевым таймером и функцией ручного сброса (функциональные аналоги –микросхемы MAX16001D, MAX6703AT, MAX6703AZ, MAX6703AY, MAX6703AM, MAX823, MAX824, MAX825 компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений четырех независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеются функция «сброс от кнопки» и сторожевой таймер. Микросхема 5322СХ055 содержит канал контроля уровня напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10%, канал контроля уровня напряжения 2,5В±5% или 2,5В±10% и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения двух независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±5% – 2,25В≤ UTH ≤ 2,38В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±10% – 2,12В≤ UTH ≤ 2,25В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс или 35мс ÷ 70мс; время переполнения сторожевого таймера – 1120мс ÷ 2400мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5322СХ065 АЕНВ.431350.475-03 ТУ Микросхема супервизора питания со встроенным сторожевым таймером и функцией ручного сброса (функциональный аналог –микросхема MAX16001Е компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений четырех независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеются функция «сброс от кнопки» и сторожевой таймер. Микросхема 5322СХ065 содержит четыре канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения четырех независимых источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс или 35мс ÷ 70мс; время переполнения сторожевого таймера – 1120мс ÷ 2400мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг |  |
| 5322СХ075 АЕНВ.431350.475-03 ТУ Микросхема супервизора питания со встроенным сторожевым таймером и функцией ручного сброса (функциональные аналоги –микросхемы MAX6703AT, MAX6703AS, MAX6703AL, MAX6703AM, MAX823, MAX824, MAX825 компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений четырех независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеются функция «сброс от кнопки» и сторожевой таймер. Микросхема 5322СХ075 содержит канал контроля уровня напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10%, канал контроля уровня напряжения 5,0В±5% или 5,0В±10% и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями для контроля уровней напряжения двух источников питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±5% – 4,5В≤ UTH ≤ 4,75В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±10% – 4,25В≤ UTH ≤ 4,5В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс или 35мс ÷ 70мс; время переполнения сторожевого таймера – 1120мс ÷ 2400мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | ИМС включены в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 5322СХ085 АЕНВ.431350.475-03 ТУ Микросхема супервизора питания со встроенным сторожевым таймером и функцией ручного сброса (функциональные аналоги –микросхемы MAX6703AZ, MAX6703AY, MAX6703AT, MAX6703AS, MAX6703AL, MAX6703AM, MAX823, MAX824, MAX825 компании Maxim Integrated) | Микросхема супервизора для контроля уровней напряжений четырех независимых источников питания и формирования сигнала «сброс», имеются функция «сброс от кнопки» и сторожевой таймер. Микросхема 5322СХ085 содержит канал контроля уровня напряжения 3,3В±5% или 3,3В±10%, канал контроля уровня напряжения 5,0В±5% или 5,0В±10%, канал контроля уровня напряжения 2,5В±5% или 2,5В±10% и канал с настраиваемым пороговым напряжением для контроля уровня напряжения источника питания. напряжение питания – Ucc = 2,0В ÷ 5,5В; статический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 65мкА; динамический ток потребления при Ucc = 5,0В – не более 100мкА; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±5% – 3,0В≤ UTH ≤ 3,15В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 3,3В±10% – 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±5% – 4,5В≤ UTH ≤ 4,75В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 5,0В±10% – 4,25В≤ UTH ≤ 4,5В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±5% – 2,25В≤ UTH ≤ 2,38В; напряжения порога срабатывания при контроле напряжения 2,5В±10% – 2,12В≤ UTH ≤ 2,25В; настраиваемые пороговые напряжения формирования сигналов ошибки – 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В; длительность сигнала «сброс» – 140мс ÷ 280мс или 35мс ÷ 70мс; время переполнения сторожевого таймера – 1120мс ÷ 2400мс; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5119.16-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4×4Ус, 7.С1 – 10×5Ус, 7.С4 – 2×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг |  |
| Микросхема операционного усилителя |
| 1467УБ1 АЕЯР.431000.257-06 ТУ Микросхема измерительного операционного усилителя (функциональный аналог –микросхема MSK196KRH компании M.S.Kennedy Corp.) | Микросхема измерительного операционного усилителя: напряжение питания – Ucc = 3,0В ÷ 36В; входной ток при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); VSENSE = 0; US+ = 3,0 В; AV = 25 – не более 30мкА; разность входных токов при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); VSENSE = 0; US+ = 3,0 В; AV = 25 – не более 3,5 мкА; напряжение смещения нуля 1 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); US+ = 12 В; VSENSE = 25 мВ – -1,5 мВ ÷ +1,5 мВ; напряжение смещения нуля 2 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); US+ = 0 В; VSENSE = 5,0 мВ – -2,0 мВ ÷ +2,0 мВ; точность коэффициента усиления 1 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); US+ = 12 В; VSENSE = от 25 мВ до 75 мВ – -2,0% ÷ 2,0%; точность коэффициента усиления 2 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0); US+ = 0; VSENSE = от 25 мВ до 75 мВ – -4,5% ÷ 4,5%; ток потребления при UCC+ = 36 В; US+ = 3,0 В; VSENSE = 0 – не более 500мкА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – Н02.8-1В Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 0,2×1Ус, 7.И7 – 3Ус, 7.К1 – 0,7×1К, 7.К4 – 0,04×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Микросхема цифрового датчика температуры |
| 5019ЧТ2Т АЕЯР.431320.855-02 ТУ Микросхема цифрового датчика температуры с интерфейсом типа «1-Wire» (функциональный аналог –микросхема DS18В20 компании Maxim-Dallas) | Микросхема однопроводного цифрового датчика температуры: напряжение питания – Ucc = 3,0В ÷ 5,5В; динамический ток потребления – IОCC ≤ 1500мкА; ток потребления – IСС ≤ 5,0мкА; дискретность показаний температуры – 0,5°C; 0,25°C; 0,125°C и 0,0625°C; ошибка измерения температуры при Та = -60°С ÷ +125°С – не более ±2,0°С; количество циклов записи ЭСППЗУ – NCYW ≥ 50 000; время цикла измерения температуры с дискретностью 0,0625°C – не более 750 мс, с дискретностью 0,5°C – не более 93,75 мс; время цикла записи ЭСППЗУ – не более 10 мс; ошибка измерения температуры: при Та = (25±10)°С – не более ±1,6°С, при Та = -60°С, +125°С – не более ±2,0°С; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 4112.8-1.01 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 0,04×1Ус, 7.И7 – 0,5×2Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,06×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки |

| Микросхема АЦП |
| --- |
| 5115НВ015 АЕНВ.431320.515-01 ТУ Микросхема 12-разрядного 8-канального АЦП с SPI интерфейсом (функциональный аналог –микросхема ТLV2548M компании Texas Instruments) | напряжение питания – 3,0В ÷ 5,5В; ток потребления в режиме внутреннего опорного напряжения – не более 7,2мА; ток потребления в режиме внешнего опорного напряжения – не более 6,0мА; ток потребления источника опорного напряжения – не более 3,0мА; интегральная нелинейность – от -1,2 LSB до 1,2 LSB; дифференциальная нелинейность – от -1,0 LSB до 1,0 LSB; ошибка смещения нуля – от -4,0 LSB до 6,0 LSB; ошибка полной шкалы – от -4,0 LSB до 6,0 LSB; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – 5121.20-А Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 0,4×4Ус,7.К1 – 4,4×1К, 7.К4 – 0,2×1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | ИМС включена в Перечень ЭКБ 02 Ведутся серийные поставки Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Диоды с барьером Щоттки |
| 2ДШ157А9 АЕЯР.432120.831 ТУ Диод с барьером Шоттки для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональный аналог – диод 10BQ040 компании International Rectifier) | постоянное прямое напряжение диода при IПР = 1,0А – не более 0,49В; постоянный обратный ток диода при UОБР = 40В – не более 0,1мА; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 5×5Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Диод включен в Перечень ЭКБ Ведутся серийные поставки Образцы диода для передачи на опробование в наличии |
| 2ДШ142А91 АЕЯР.432120.554 ТУ Диод с барьером Шоттки для применения в аппаратуре специального назначения (функциональный аналог – 2ДШ142А9) | постоянное прямое напряжение диода при IПР = 1,0мА – не более 0,4В; постоянный обратный ток диода при UОБР = 15В – не более 0,5мкА; максимальный прямой средний ток – 0,05А; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-98-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 5×2Ус, 7.С1 – 1Ус, 7.С4 – 1Ус, 7.К1 – 4,5×1К, 7.К4 – 0,5×1К | Освоение |
| 2ДШ142АС91 АЕЯР.432120.554 ТУ Сдвоенный диод с барьером Шоттки для применения в аппаратуре специального назначения (функциональный аналог – 2ДШ142АС9) | постоянное прямое напряжение диода при IПР = 1,0мА – не более 0,4В; постоянный обратный ток диода при UОБР = 15В – не более 0,5мкА; максимальный прямой средний ток – 2 × 0,05А рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 5×2Ус, 7.С1 – 1Ус, 7.С4 – 1Ус, 7.К1 – 4,5×1К, 7.К4 – 0,5×1К | Освоение |
| Транзисторы |
| 2ПЕ312А АЕЯР.432140.835 ТУ Мощный полевой N–канальный транзистор для применения в 100-вольтовых источниках питания (функциональный аналог –транзистор JANSR2N7473 компании International Rectifier) | максимальное допустимое напряжение сток-исток – UСИ max = 200В; ток утечки затвора при UЗИ = ( 20 В и UСИ = 0 В – не более ¦ ( 100 ¦; максимально допустимый постоянный ток стока – ICmax = 40А; пороговое напряжение при IC = 1,0мА и UСИ = UЗИ – 2,5В ÷ 4,5В; сопротивление сток-исток при IC = 12А и UЗИ = 12В – не более 0,03 Ом; начальный ток стока при UСИ = 160В и UЗИ = 0 – не более 10мкА; крутизна характеристики при UСИ ≥ 15 В, IС = 34 А – не менее 25А/В; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-97С Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 4Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – ЛПЭ 68 МэВ(см2/мг при UСИ ≤ 40 В, UЗИ = 0; ЛПЭ 40 МэВ(см2/мг при UСИ ≤70 В, UЗИ = 0; ЛПЭ 6 МэВ см2/мг при UСИ ≤160 В, UЗИ = 0 | Транзисторы включены в Перечень ЭКБ Ведутся серийные поставки Образцы транзисторов для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 2ПЕ116А9 АЕЯР.432140.830 ТУ Полевой Р-канальный транзистор в малогабаритном металлокерамическом корпусе (функциональные аналоги –транзисторы ТР0610К компании Vishay и BSS83P компании Infineon Technologies AG) | максимальное допустимое напряжение сток-исток – UСИ max = -60В; максимально допустимый постоянный ток стока – ICmax = -1,0А; пороговое напряжение при IC = -0,25мА и UСИ = UЗИ – ¦ -1,0¦ В ÷ ¦ -2,0¦ В; сопротивление сток-исток при IC = -0,5А и UЗИ = -10В – не более 1,2 Ом; начальный ток стока при UСИ = -60В и UЗИ = 0 – не более ¦ -10¦ мкА; крутизна ВАХ при IC = -0,45мА и UСИ ≥ ¦ -3,0¦ В – не менее 0,24 А/В; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 2×4Ус, 7.С1 – 4Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – ЛПЭ 60 МэВ×см2/ мг при ¦ UСИ ¦ ≤ 35 В; ЛПЭ 40 МэВ×см2/ мг при ¦ UСИ ¦ ≤ 55 В; ЛПЭ 15 МэВ×см2/ мг при ¦ UСИ ¦ ≤ 60 В |  |
| 2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9 АЕЯР.432140.832 ТУ Маломощные высокочастотные биполярные n-p-n транзисторы для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональные аналоги – транзисторы BC847А, ВС847В и ВС847С компании NXP-Semiconductors) | UКБО max = 50В UКЭО max = 45В UЭБ max = 6,0В IK max = 100мA UКЭ нас max ≤ 0,4В UБЭ нас max ≤ 1,0В IКБО ≤ 100мкА h21е = 110 ÷ 220 для 2Т544А9 h21е = 200 ÷ 450 для 2Т544Б9 h21е = 420 ÷ 800 для 2Т544В9 fгр = 250МГц; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 0,9×2К, 7.К4 – 0,9×1К, 7.К11(7.К12) – ЛПЭ 60 МэВ×см2/ мг при UКЭ ≤ 25 В (UКБ ≤ 25 В); ЛПЭ 40 МэВ×см2/ мг при UКЭ ≤ 30 В (UКБ ≤ 30 В); ЛПЭ 16 МэВ×см2/ мг при UКЭ ≤ 40 В (UКБ ≤ 40 В); ЛПЭ 7 МэВ×см2/ мг при UКЭ ≤ 45 В (UКБ ≤ 50 В) | Транзисторы включены в Перечень ЭКБ Ведутся серийные поставки Образцы транзисторов для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9 АЕЯР.432140.832 ТУ Маломощные высокочастотные биполярные p-n-p транзисторы для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональные аналоги – транзисторы BC857А, ВС857В и ВС857С компании NXP-Semiconductors) | UКБО max = -50В UКЭО max = -45В UЭБ max = -5,0В IK max = -100мA UКЭ нас max = -0,65В UБЭ нас max = -1,0В IКБО ≤ -100мкА h21е = 125 ÷ 250 для 2Т545А9 h21е = 220 ÷ 475 для 2Т545Б9 h21е = 420 ÷ 800 для 2Т545В9 fгр = 250МГц; рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 1,3×2К, 7.К4 – 1,3×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |
| 2Т546А9, 2Т546Б9, 2Т546В9 АЕЯР.432140.839 ТУ Биполярные n-p-n транзисторы для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональные аналоги – транзисторы BC817-16, ВС817-25 и ВС817-40 компании NXP- Semiconductors) | UКЭО max = 45В; UКБО max = 50В; UЭБ max = 5,0В; UКЭ нас max ≤ 0,7В; UБЭ нас max ≤ 1,2В; IK max = 500мA; fгр = 100МГц h21е = 100 ÷ 250 для 2Т546А9 h21е = 160 ÷ 400 для 2Т546Б9 h21е = 250 ÷ 600 для 2Т546В9 рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 3Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 16 МэВ×см2/ мг | Транзисторы включены в Перечень ЭКБ Ведутся серийные поставки Образцы транзисторов для передачи на опробование потребителям в наличии |
| 2Т547А9, 2Т547Б9, 2Т547В9 АЕЯР.432140.840 ТУ Биполярные p-n-p транзисторы для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональные аналоги – транзисторы BC807-16, ВС807-25 и ВС807-40 компании NXP- Semiconductors) | UКЭО max = -45В; UКБО max = -50В; UЭБ max = -5,0В; UКЭ нас max ≤ -0,7В; UБЭ нас max ≤ -1,2В; IK max = -500мA; fгр = 100МГц h21е = 100 ÷ 250 для 2Т547А9 h21е = 160 ÷ 400 для 2Т547Б9 h21е = 250 ÷ 600 для 2Т547В9 рабочий температурный диапазон – -60°С ÷ +125°С; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.С1 – 5Ус, 7.С4 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К9 (7.К10) – является стойкой, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |

# Ведущий специалист Центра изделий специального назначения ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УКХ «ИНТЕГРАЛ»

# Титов Александр Иванович

т. (375-17) 298-97-43,  т/ факс. (375-17) 398-72-03,

E-mail: atitov@integral.by

По заказу (без оплаты) образцов ИМС и ППП категории качества «ВП» обращаться к Титову А.И.