Статус разработок микросхем и транзисторов категории качества «ВП»  по состоянию на 15.01.2021

| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| --- | --- | --- |
| Интерфейсные микросхемы |
| ОКР «Магистраль-51» 5560ИН7У, 5560ИН8У АЕЯР.431200.765-08 ТУ 5560ИН9У, 5560ИН10У АЕЯР.431200.765-09 ТУ Разработка устойчивых к воздействию СВВФ микросхем приемопередатчиков интерфейса LVDS (функциональные аналоги – микросхемы SN65LVDS050, SN65LVDT050, SN65LVDS051, SN65LVDT051 компании Texas Instruments) | Микросхемы 5560ИН7У, 5560ИН8У, 5560ИН9У и 5560ИН10У – низковольтные быстродействующие приемопередатчики интерфейса LVDS. Микросхема 5560ИН7У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS050) включает в себя два передатчика с входом разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника с входом разрешения низким уровнем напряжения. Микросхема 5560ИН8У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDT050) включает в себя два передатчика с входом разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника со встроенными терминальными резисторами с входом разрешения низким уровнем напряжения. Микросхема 5560ИН9У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS051) включает в себя два передатчика с раздельными входами разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника без входов разрешения. Микросхема 5560ИН10У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDT051) включает в себя два передатчика с раздельными входами разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника со встроенными терминальными резисторами без входов разрешения. напряжение питания – UCC= 3,0В ÷ 3,6В; выходное напряжение низкого уровня приемника – не более 0,4В; выходное напряжение высокого уровня приемника – не менее 2,4В; ток потребления микросхем 5560ИН7У и 5560ИН9У (активный режим, приемник не нагружен, нагрузка передатчика RL=100 Ом) – не более 20мА; ток потребления микросхем 5560ИН8У и 5560ИН10У (активный режим, приемник не нагружен, нагрузка передатчика RL=100 Ом) – не более 12мА; задержка распространения сигнала передатчика при включении/ выключении – не более 4,5нс; задержка распространения сигнала приемника при включении/ выключении – не более 6,1нс; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5119.16-А Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2×1К, 7.К4 – 1К, 7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС 5560ИН7У и 5560ИН9У для передачи на опробование потребителям в наличии |

| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| --- | --- | --- |
| ОКР «Магистраль-51» 5560ИН11У, 5560ИН12У АЕЯР.431200.765-10 ТУ 5560ИН13У, 5560ИН14У АЕЯР.431200.765-11 ТУ Разработка устойчивых к воздействию СВВФ микросхем приемопередатчиков интерфейса LVDS (функциональные аналоги – микросхемы SN65LVDS179, SN65LVDТ179, SN65LVDS180, SN65LVDТ180 компании Texas Instruments) | Микросхемы 5560ИН11У, 5560ИН12У, 5560ИН13У и 5560ИН14У – низковольтные быстродействующие приемопередатчики интерфейса LVDS. Микросхема 5560ИН11У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS179) включает в себя один передатчик без входа разрешения и один приемник без входа разрешения. Микросхема 5560ИН12У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDT179) включает в себя один передатчик без входа разрешения и один приемник со встроенным терминальным резистором без входа разрешения. Микросхема 5560ИН13У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS180) включает в себя один передатчик с входом разрешения высоким уровнем напряжения и один приемник с входом разрешения низким уровнем напряжения. Микросхема 5560ИН14У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDT180) включает в себя один передатчик с входом разрешения высоким уровнем напряжения и один приемник со встроенным терминальным резистором с входом разрешения низким уровнем напряжения. напряжение питания – UCC= 3,0В ÷ 3,6В; выходное напряжение низкого уровня приемника – не более 0,4В; выходное напряжение высокого уровня приемника – не менее 2,4В; ток потребления микросхем 5560ИН12У и 5560ИН14У (активный режим, приемник не нагружен, нагрузка передатчика RL=100 Ом) – не более 12мА; ток потребления микросхем 5560ИН11У и 5560ИН13У (активный режим, приемник не нагружен, нагрузка передатчика RL=100 Ом) – не более 20мА; задержка распространения сигнала передатчика при включении/ выключении – не более 4,5нс; задержка распространения сигнала приемника при включении/ выключении – не более 6,1нс; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5119.16-А Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2×1К, 7.К4 – 1К, 7.К11 (7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |

| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| --- | --- | --- |
| ОКР «Магистраль-388» 5560ИН15У АЕЯР.431200.765-12 ТУ 5560ИН17Т АЕЯР.431200.765-14 ТУ Разработка устойчивых к воздействию СВВФ быстродействующих многоразрядных микросхем приемников интерфейса LVDS (функциональные аналоги – микросхемы SN65LVDS388 и SN65LVDS390 компании Texas Instruments) | Микросхема 5560ИН15У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS388) содержит восемь приемников с четырьмя входами разрешения высоким уровнем напряжения (один вход разрешения на два приемника). Микросхема 5560ИН17Т (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS390) содержит четыре приемника с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения (один вход разрешения на два приемника). напряжение питания – UCC= 3,0В ÷ 3,6В; входное напряжение низкого уровня – не более 0,4В; входное напряжение высокого уровня – не менее 2,4В; входной ток при UI = 0 – не более ¦-20¦ мкА; входной ток при UI = 2,4В – не менее ¦-1,2¦ мкА; время задержки распространения сигнала при включении/ выключении – не более 6,1нс; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – Н.14-42-1В для 5560ИН15У; корпус – 402.16-32.01 для 5560ИН17Т Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| ОКР «Магистраль-388» 5560ИН16У АЕЯР.431200.765-13 ТУ 5560ИН18Т АЕЯР.431200.765-15 ТУ Разработка устойчивых к воздействию СВВФ быстродействующих многоразрядных микросхем передатчиков интерфейса LVDS (функциональные аналоги – микросхемы SN65LVDS389 и SN65LVDS391 компании Texas Instruments) | Микросхема 5560ИН16У (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS389) содержит восемь передатчиков с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения (один вход разрешения на четыре приемника). Микросхема 5560ИН18Т (функциональный аналог – микросхема SN65LVDS391) содержит четыре передатчика с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения (один вход разрешения на два приемника). напряжение питания – UCC= 3,0В ÷ 3,6В; входной ток низкого уровня – не более 10мкА; входной ток высокого уровня – не более 20мкА; выходное дифференциальное напряжение – ¦±247¦ мВ ÷ ¦±454¦ мВ; разность выходных дифференциальных напряжений – минус 50мВ ÷ 50мВ; выходное напряжение смещения относительно общего вывода (RL = 49,9 Ом) – 1,125мВ ÷ 1,375мВ; разность выходных напряжений смещения относительно общего вывода (RL = 49,9 Ом) – минус 50мВ ÷ 50мВ; время задержки распространения сигнала при включении/ выключении – не более 4,5нс; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус - Н.14-42-1В для 5560ИН16У; корпус – 402.16-32.01 для 5560ИН18Т Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |

| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| --- | --- | --- |
| ОКР «Каскад-С» 5559ИН83У АЕНВ.431230.482 ТУ Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы сдвоенного приемопередатчика манчестерского кода со встроенным кодером/ декодером (функциональный аналог – микросхема HI-1575 компании Holt Integrated Circuits Inc.) | Микросхема сдвоенного приемопередатчика манчестерского кода со встроенным кодером/ декодером с параллельной загрузкой и параллельным выходом. напряжение питания – UCC= 3,15В ÷ 3,45В; ток потребления (нет передачи информации) – не более 12мА; динамический ток потребления (один канал), рабочий цикл передачи информации 50 % – не более 280мА; динамический ток потребления (один канал) в режиме непрерывной передачи информации – не более 550мА; выходное напряжение высокого уровня при IOH= -1,0мА (цифровые выходы) – не менее 2,85В; выходное напряжение низкого уровня при IOL= 1,0мА (цифровые выходы) – не более 0,3В; размах входного напряжения в линии в режиме непосредственной связи при f = 1,0 МГц (определяемого приемником) – от 1,15В до 20В; размах входного напряжения в линии в режиме непосредственной связи при f = 1,0 МГц (не определяемого приемником) – не более 0,28В; размах входного напряжения в линии в режиме трансформаторной связи при f = 1,0 МГц (определяемого приемником) – от 0,86В до 14В; размах входного напряжения в линии в режиме трансформаторной связи при f = 1,0 МГц (не определяемого приемником) – не более 0,2В; коэффициент ослабления синфазных входных напряжений приемника – не менее 40 дБ; размах выходного напряжения передатчика при RL = 35 Ом в режиме непосредственной связи – от 6,0В до 9,0В; размах выходного напряжения передатчика при RL = 70 Ом в режиме трансформаторной связи – от 18В до 27В; выходное динамическое напряжение сдвига передатчика в режиме непосредственной связи при RL = 35 Ом – от минус 90мВ до +90мВ; выходное динамическое напряжение сдвига передатчика в режиме трансформаторной связи при RL = 70 Ом – от минус 250мВ до +250мВ; размах выходного напряжения помехи (дифференциальный выход запрещен) – не более 10мВ; выходное сопротивление передатчика – не менее 10 кОм; время фронта, спада выходного сигнала передатчика при RL = 35 Ом – 100нс ÷ 300нс; рабочий диапазон температур – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – Н14.42-1В Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| Микросхемы силовой электроники |
| ОКР «Дот-3085» 5318ЕР015 АЕНВ.431420.453-01 ТУ Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы регулируемого стабилизатора напряжения положительной полярности (функциональный аналог – микросхема LT3085 компании Linear Technology) | Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения: входное напряжение – UВХ = 1,2В ÷ 36В; напряжение смещения на выходе при UВХ1= 1,0В; U ВХ2 = 2,0В и IВЫХ = 1,0мА – -1,5В ÷ 1,5В; остаточное напряжение на выводе «Вход 2» при IВЫХ = 500 мА – не более 1,6В; остаточное напряжение на выводе «Вход 1» при IВЫХ = 100 мА – не более 150мВ; остаточное напряжение на выводе «Вход 1» при IВЫХ = 500 мА – не более 450мВ; ток управления при UВХ1= 1,0В; U ВХ2 = 2,0В и 1,0мА ≤ IВЫХ ≤ 500мА – 9,8мкА ÷ 10,2мкА; минимальный выходной ток при UВХ1 = UВХ2 = 10В – не более 0,5мА; при UВХ1 = UВХ2 = 36В – не более 1,0мА; выходной ток ограничения при UВХ1= UВХ2 = 5,0В и UУПР = 0 – не менее 0,5А; ток по выводу «Вход 2» при IВЫХ = 500 мА – не более 15мА; изменение напряжения смещения на выходе при изменении выходного тока при 1,0мА ≤ IВЫХ ≤ 0,5А – не более ¦-1,0¦ мВ; нестабильность тока по напряжению по выводу «Вывод управления» при 1,0В ≤ UВХ1 ≤ 36В; 2,0В ≤ UВХ2 ≤ 36В и IВЫХ = 1,0мА – не более 1,0 нА/В; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – Н02.8-1В Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1–2Ус, 7.И6–2Ус, 7.И7–2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4–1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| ОКР «Дакота-1308» 5326НН014 АЕНВ.431320.487-01 ТУ Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы повышающего импульсного преобразователя напряжения с током нагрузки до 1,0А (функциональный аналог – микросхема LT1308 компании Linear Technology) | Микросхема повышающего импульсного преобразователя напряжения: входное напряжение – UВХ = 1,0В ÷ 10В; регулируемое выходное напряжение – 1,22В ÷ 34В; напряжение обратной связи – 1,19В ÷ 1,25В; нестабильность по напряжению при 2,0В ( Uвх ( 10В – не более 0,3 %/В; выходной ток – IВЫХ ≤ 1,0А; ток потребления – не более 6,0мА; ток потребления в ждущем режиме – не более 5,0мкА; порог срабатывания защиты от превышения выходного тока – 1,5А ÷ 5,0А; частота генерирования – 450кГц ÷ 850кГц; максимальный коэффициент заполнения – не менее 82%; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4116.8-3 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1–2Ус, 7.И6–2Ус, 7.И7–2Ус, 7.К1–2К, 7.К4–1К, 7.К11 (7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | Окончание ОКР – 06.2021 |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| ОКР «Дот 158» 5317ЕС015, 5317ЕС025 АЕНВ.431420.452 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем источников опорного напряжения (функциональные аналоги – микросхемы AD1582 и AD1583 компании Analog Devices) | Микросхема 5317ЕС015 с Uвых ном = 2,5В: входное напряжение – 2,7В ÷ 12В; выходное напряжение – 2,496В ÷ 2,504В; нестабильность по току нагрузки – не более 0,4 мВ/мА Микросхема 5317ЕС025 с Uвых ном = 3,0В: входное напряжение – 3,2В ÷ 12В; выходное напряжение – 2,994В ÷ 3,006В; нестабильность по току нагрузки – не более 0,45 мВ/мА Для микросхем 5317ЕС015 и 5317ЕС025 нестабильность по напряжению – не более 25 мкВ/В; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,005%/°С; ток потребления – не более 70мкА; минимальное падение напряжения – не более 200мВ; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5221.6-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 1Ус, 7.И7 – 1Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| ОКР «Дот 158» 5317ЕС035, 5317ЕС045 АЕНВ.431420.452 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем источников опорного напряжения (функциональные аналоги – микросхемы AD1584 и AD1585 компании Analog Devices) | Микросхема 5317ЕС035 с Uвых ном = 4,096В: входное напряжение – 4,296В ÷ 12В; выходное напряжение – 4,088В ÷ 4,104В; нестабильность по току нагрузки – не более 0,52 мВ/мА Микросхема 5317ЕС045 с Uвых ном = 5,0В: входное напряжение – 5,2В ÷ 12В; выходное напряжение – 4,99В ÷ 5,01В; нестабильность по току нагрузки – не более 0,6 мВ/мА Для микросхем 5317ЕС035 и 5317ЕС045 нестабильность по напряжению – не более 25 мкВ/В; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,005%/°С; ток потребления – не более 70мкА; минимальное падение напряжения – не более 200мВ; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5221.6-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 1Ус, 7.И7 – 1Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |

| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| --- | --- | --- |
| Микросхемы операционных усилителей |
| ОКР «Дуга 820» 1467УД4У АЕЯР.431000.257-07 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем операционных усилителей с малыми входными токами (функциональный аналог – микросхема AD820 компании Analog Devices) | Микросхема операционного усилителя с малыми входными токами: напряжение питания – Ucc = 3,3В ÷ 30В; напряжение смещения нуля при Ucc = 3,3В и ТА = (25±10)°С – не более 1,0мВ; входной ток при Ucc = 3,3В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,075нА; разность входных токов – не более 1,0нА; ток потребления при Ucc = 30В – не более 1,0мА; частота единичного усиления – не менее 1,2МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5221.6-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| ОКР «Дуга 820» 1467УД5Т АЕЯР.431000.257-07 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем операционных усилителей с малыми входными токами (функциональный аналог – микросхема AD822 компании Analog Devices) | Микросхема сдвоенного операционного усилителя с малыми входными токами: напряжение питания – Ucc = 3,3В ÷ 30В; напряжение смещения нуля при Ucc = 3,3В и ТА = (25±10)°С – не более 1,0мВ; входной ток при Ucc = 3,3В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,075нА; разность входных токов – не более 1,0нА; ток потребления на один ОУ при Ucc = 30В – не более 1,0мА; частота единичного усиления – не менее 1,2МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4112.8-1.01 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |
| ОКР «Дуга 820» 1467УД6Т АЕЯР.431000.257-07 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем операционных усилителей с малыми входными токами (функциональный аналог – микросхема AD823 компании Analog Devices) | Микросхема быстродействующего сдвоенного операционного усилителя с малыми входными токами: напряжение питания – Ucc = 3,3В ÷ 30В; напряжение смещения нуля при Ucc = 30В и ТА = (25±10)°С – не более 4,0мВ; входной ток при Ucc = 3,3В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,075нА; разность входных токов – не более 2,0нА; ток потребления при Ucc = 30В – не более 9,0мА; частота единичного усиления – не менее 1,2МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4112.8-1.01 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| ОКР «Дуга 820» 1467УД7Т АЕЯР.431000.257-07 ТУ Разработка устойчивых к СВВФ микросхем операционных усилителей с малыми входными токами (функциональный аналог – микросхема AD824 компании Analog Devices) | Микросхема счетверенного операционного усилителя с малыми входными токами: напряжение питания – Ucc = 3,3В ÷ 30В; напряжение смещения нуля при Ucc = 3,3В и ТА = (25±10)°С – не более 1,0мВ; входной ток при Ucc = 3,3В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,075нА; разность входных токов – не более 1,0нА; ток потребления на один ОУ при Ucc = 30В – не более 1,0мА; частота единичного усиления – не менее 1,2МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 402.16-32 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование в наличии |
| ОКР «Дуга 249» 1467УД8Т АЕЯР.431000.257-08 ТУ Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы универсального двухканального операционного усилителя с малыми входными токами (функциональный аналог – микросхема ОР249 компании Analog Devices) | ИМС универсального двухканального операционного усилителя с малыми входными токами: напряжение питания – Ucc = 9,0В ÷ 30В; входной ток при Ucc = 9,0В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,15нА; разность входных токов при Ucc = 9,0В÷30В и ТА = (25±10)°С – не более 0,15нА напряжение смещения нуля при ТА = (25±10)°С – не более 1,2мВ; синфазные входные напряжения при Ucc = 9,0В ÷ 30В и Та = -60°С ÷ +125°С – 4,0В ÷ 26В; ток потребления – не более 7,0мА; значение коэффициента усиления по напряжению – 80 дБ; значение скорости нарастания выходного напряжения – не менее 15 В/мкс; частота единичного усиления – не менее 1,2 МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4112.8-1.01 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 12.2021 |
| Микросхема ПЗУ |
| ОКР «Десерт 443» 1676РТ015 АЕНВ.431210.533 ТУ Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы однократно электрически программируемого ПЗУ емкостью 4Мбит (512К×8 бит) (функциональный аналог – микросхема AM27C040-150DE компании AMD) | напряжение питания – UCС= 3,3B(10%; входное напряжение низкого уровня – не более 0,4В; входное напряжение высокого уровня – не менее UCС - 0,8В; динамический ток потребления – IОСС ≤ 60мА; ток потребления в режиме хранения – ICCS ≤ 100мкА; время выбора – tCS ≤ 150нс; время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс; коэффициент программируемости – не менее 0,6; корпус – 5134.64-6 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11 (7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/мг | Окончание ОКР – 12.2021 Образцы ИМС для передачи на опробование в наличии |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| Микросхема одиночного таймера |
| ОКР «Таймер» Разработка устойчивой к СВВФ микросхемы одиночного таймера (функциональный аналог – микросхема LMC555 компании Texas Instruments) | Микросхема одиночного таймера с регулируемой скважностью цикла для создания высокоточных времязадающих устройств или генераторов цифровых сигналов: напряжение питания – Ucc = 4,5В ÷ 12В; диапазон входных напряжений – 0 ÷ Ucc; статический ток потребления – не более 10мА; управляющее напряжение – 2/3 × Ucc; ток утечки по выводу DISCHARGE – не более 100 нА; напряжение запуска по входу «TRIGGER» при Ucc = 12В – 2,6В ÷ 4,75В; входной ток по входу «TRIGGER» – не более 0,5 мкА; входной ток по входу «RESET» – не более 0,5 мкА; рабочая частота – не менее 3,0 МГц; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпуса – Н02.8-1В, 5119.16-А; работа в режиме одновибратора и мультивибратора; входные уровни напряжения совместимы с входными уровнями TTL/ КМОП микросхем Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 2×4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2022 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Микросхема аналогового температурного сенсора |
| ОКР «Дюна 60» Разработать конструкцию и освоить производство микросхемы аналогового температурного сенсора в малогабаритном металлокерамическом корпусе, устойчивую к СВВФ (функциональный аналог – микросхема LM60CIZ компании Texas Instruments) | Микросхема аналогового температурного сенсора предназначена для измерения температуры в диапазоне от минус 60°С до плюс 125°С. Микросхема выдает напряжение, пропорциональное температуре в градусах Цельсия, по следующей формуле UOUT = 6,25 × Ta + 424, где UOUT - выходное напряжение микросхемы на выводе VOUT, мВ; Ta - температура окружающей среды, °С. Диапазон выходного напряжения составляет от 49 мВ (соответствует температуре минус 60°С) до 1205 мВ (соответствует температуре 125°С). напряжение питания – Ucc = 2,7 В ÷ 10 В; ток потребления – не более 125 мкА; ток нагрузки – не более 1,0 мкА; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 6,25 мВ/°С; точность измерения температуры при 25°С ( 10°С – не более ±2°С; нестабильность температурной характеристики по напряжению питания – -0,3 мВ/В ÷ 0,3 мВ/В; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 4601.3-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2022 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых микросхем | Статус/ наличие образцов |
| Микросхема цифрового датчика температуры |
| ОКР «Дюна 17215» Разработать конструкцию и освоить производство микросхемы цифрового датчика температуры с функцией термостата в малогабаритном металлокерамическом корпусе, устойчивую к СВВФ (функциональный аналог – микросхема DS1721 компании Maxim Integrated Products, Inc.) | Микросхема 5019ЧТ3У представляет собой микросхему цифрового датчика температуры специального применения с интерфейсом типа «2-Wire» с функцией термостата. напряжение питания – UCC = 3,0В ÷ 5,5В; динамический ток потребления – IОCC ≤ 1500мкА; ток потребления – IСС ≤ 5,0мкА; дискретность показаний температуры – 0,5°C; 0,25°C; 0,125°C и 0,0625°C; ошибка измерения температуры – не более ±1,6°С; время цикла измерения температуры с дискретностью 0,0625°C – не более 700 мс, с дискретностью 0,5°C – не более 93,75 мс; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5119.16-А Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 09.2022 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Микросхема сдвоенного инвертора |
| ОКР «Инвертор» Разработать и освоить микросхему сдвоенного не буферизованного инвертора в малогабаритном металлокерамическом корпусе, устойчивую к СВВФ (функциональный аналог – микросхема NC7WZU04 компании Fairchild) | напряжение питания – UCC = 2,0В ÷ 5,5В; динамический ток потребления – не более 1,0 мкА; входной ток – не более ¦±0,1¦мкА; выходное напряжение высокого уровня при UCC = 3,0В – не менее 2,9В; выходное напряжение высокого уровня при UCC = 4,5В – не менее 4,4В; выходное напряжение низкого уровня при UCC = 3,0В – не более 0,1В; выходное напряжение низкого уровня при UCC = 4,5В – не более 0,1В; напряжение, прикладываемое ко входу в режиме превышения – не более 5,5В; входная емкость – не более 6,0 пФ; емкость нагрузки– не более 50 пФ; время задержки распространения при включении, выключении при UCC = 3,0В – не более 8,5 нс; время задержки распространения при включении, выключении при UCC = 4,5В – не более 7,0 нс; рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – 5221.6-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 2×4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 06.2022 Образцы ИМС для передачи на опробование потребителям в наличии |
| Обозначение, наименование ОКР, (функциональный аналог) | Основные технические параметры и планируемая стойкость к СВВФ разрабатываемых транзисторов | Статус/ наличие образцов |
| ОКР «Точка 84» Разработать и освоить в серийном производстве полевой Р-канальный МОП транзистор в малогабаритном металлокерамическом корпусе для применения в аппаратуре специального назначения (функциональный аналог –транзистор BSS84W компании Diodes Incorporated) | максимальное допустимое напряжение сток-исток – UСИ max = -50В; максимально допустимый постоянный ток стока – ICmax = -130мА; пороговое напряжение при IC = -1,0мА и UСИ = UЗИ – ¦ -0,8¦ В ÷ ¦ -2,0¦ В; сопротивление сток-исток при IC = -100мА и UЗИ = -5,0В – не более 10 Ом; начальный ток стока при UСИ = -50В и UЗИ = 0 – не более ¦ -15¦ мкА; крутизна ВАХ при IC = -100мА и UСИ = -25В – не менее 0,05 А/В; постоянное прямое напряжение диода при IC = -100мА и UЗИ = 0 – не более 1,5В; максимальное допустимое напряжение затвор-исток – UЗИ max = ±20В рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – КТ-99-1 Значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 2×4Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/ мг | Окончание ОКР – 09.2022 |
| Транзисторы |
| ОКР «Тезис 520/ 521» Разработать и освоить в серийном производстве высоковольтные биполярные n-p-n и p-n-p транзисторы в металлокерамическом корпусе для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения (функциональные аналоги – транзисторы MPSA42 и MPSA92 компании NXP-Semiconductors) | n-p-n транзистор (функциональные аналоги MPSA42, КТ520А): UКБО max = 300В UКЭО max = 300В UЭБ max = 6,0В IK max = 100мA UКЭ нас ≤ 0,5В UБЭ нас ≤ 0,9В IКБО ≤ 10мкА при UКБО = 300В h21е ≥ 40 при IK = 10мA и ТА = (25±10) °С | p-n-p транзистор (функциональные аналоги MPSA92, КТ521А): UКБО max = -300В UКЭО max = -300В UЭБ max = -5,0В IK max = -100мA UКЭ нас ≤ ׀-0,5В׀ UБЭ нас ≤ ׀-0,9В׀ IКБО ≤ ¦-10мкА¦ при UКБО = -300В h21е ≥ 40 при IK = -10мA и ТА = (25±10) °С | Окончание ОКР – 09.2022 Образцы транзисторов для передачи на опробование потребителям в наличии |
|  | рабочий температурный диапазон – -60ºС ÷ +125ºС; корпус – КТ-99-1 Планируемые значения характеристик специальных факторов: 7.И1 – 2Ус, 7.И6 – 3Ус, 7.И7 – 3Ус, 7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |  |

Ведущий специалист Центра изделий специального назначения ОАО «ИНТЕГРАЛ»

Титов Александр Иванович т. (375-17) 298-97-43, т/ факс. (375-17) 398-72-03, E-mail: atitov@integral.by

По запросу передачи (без оплаты) образцов ИМС и ППП категории качества «ВП» обращаться к Титову А.И.